## Slide 1
单片机原理与应用
北京航空航天大学
电子信息工程学院
王 俊
wangj203@buaa.edu.cn

## Slide 2: 第二章 单片机的基本结构(8051)
引脚及最小系统
内部结构
基本参数
CPU
存储器
工作过程
实例分析

## Slide 3: 第二章 单片机的基本结构(8051)
引脚

## Slide 4: 第二章 单片机的基本结构(8051)
最小系统连接图
复位电路
时钟电路
地
电源
+5V
8051

## Slide 5: 第二章 单片机的基本结构(8051)
两位巨人

## Slide 6: 第二章 单片机的基本结构(8051)
图灵（Alan Mathison Turing）
  英国著名的数学家、逻辑学家，计算机之父
  著名图灵机模型为现代计算机的逻辑工作方式奠定了基础。人们为纪念其在计算机领域的卓越贡献而设立“图灵奖”。
  一位世界级长跑运动员。

## Slide 7: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  图灵机模型

## Slide 8: 第二章 单片机的基本结构(8051)
冯•诺依曼（John von Neumann）
  出生于匈牙利的美国籍犹太人数学家
  现代电子计算机创始人之一。他在计算机科学、经济、物理学中的量子力学及几乎所有数学领域都作过重大贡献。

## Slide 9: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  冯•诺依曼结构

## Slide 10: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  “改进的”冯•诺依曼结构

## Slide 11: 第二章 单片机的基本结构(8051)
基本参数
  8位CPU
  4kbytes 程序存储器
  256bytes的数据存储器
  32条I/O口线
  21个专用寄存器
  2个可编程定时/计数器
  5个中断源，2个优先级
  一个全双工串行通信口

## Slide 12: 第二章 单片机的基本结构(8051)
CPU
  ALU
    加减运算
    逻辑运算
  控制器
    指令寄存、译码
    程序跳转控制

## Slide 13: 第二章 单片机的基本结构(8051)
指令集与指令周期
  指令集
    数据传送类
    算术操作类
    逻辑操作类
    控制转移类
    布尔变量操作类

## Slide 14: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  指令周期
    状态周期：每个状态周期为时钟周期的2倍, 是时钟周期经二分频后得到的。
    机器周期：一个机器周期包含6个状态周期S1~S6, 也就是 12 个时钟周期，即6节（s）12拍（p）。是指令执行的时间单位。
    指令周期：它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。

## Slide 15: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  指令周期
    执行过程分为:取指令、译码、执行三步。
    在s1p1和s4p1下降沿时，分别读一次指令（每次读取1字节）

## Slide 16: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  指令周期
    不同指令有不同的指令周期
      单字节单周期
      双字节单周期
      单字节双周期
      双字节双周期
      双字节三周期…
例 | 指令 | 字节数 | 指令周期
单字节单周期 | INC A | 1 | 1
双字节单周期 | MOV A,#data | 2 | 1
单字节双周期 | INC DPTR | 1 | 2
双字节双周期 | MOV Rn,direct | 2 | 2
三字节双周期 | LJMP addr16 | 3 | 2

## Slide 17: 第二章 单片机的基本结构(8051)
  指令周期
    不同寻址方式有不同的指令周期
      寄存器寻址，ALU能直接访问这些内部寄存器，不需要读写存储器，执行速度快
      立即数寻址，操作数直接从指令中取得并送给ALU运算，不执行指令周期，执行速度快
      直接寻址和间接寻址需要访问数据存储器，速度慢
指令 | 寻址方式 | 字节数 | 12时钟/周期所需时钟 | 1时钟/周期所需时钟
ADD A, Rn | 寄存器寻址 | 1 | 12 | 2
ADD A, #data | 立即数寻址 | 2 | 12 | 2
ADD A, direct | 直接寻址 | 2 | 12 | 3
ADD A, @Ri | 间接寻址 | 1 | 12 | 4

## Slide 18: 第二章 单片机的基本结构(8051)
存储器
  数据存储器
    存储运算数据
    反映单片机状态
  程序存储器
    存储程序、数据和表格等

## Slide 19: 第二章 单片机的基本结构(8051)
存储器
  数据存储器（00H～FFH）
    工作寄存器区
    位寻址区
    用户RAM区
    特殊寄存器区

## Slide 20: 第二章 单片机的基本结构(8051)
工作寄存器
  4组（每组8个，R0~R7）
  某一时刻，ALU直接操作其中一组，执行速度快
  程序状态字PSW的RS1和RS0切换当前工作寄存器组
RS1 RS0 | 指令
00 | 第0组
01 | 第1组
10 | 第2组
11 | 第3组

## Slide 21: 第二章 单片机的基本结构(8051)
工作寄存器
  举例：使用第一组寄存器
  CLR RS1; --RS1置0
  SETB RS0; --RS0置1
  作用：暂存数据，且各组寄存器的值相互屏蔽，完成快速现场保护任务
RS1 RS0 | 指令
00 | 第0组
01 | 第1组
10 | 第2组
11 | 第3组

## Slide 22: 第二章 单片机的基本结构(8051)
位寻址区
  计算机中大量使用布尔运算，因此位寻址区配合位操作指令，可以实现更直接简单的运算
  例：
    CLR 25H.5，
    表示25H单元的第5位置零
位地址 |  |  |  |  |  |  |  | 单元地址
07H | 06H | 05H | 04H | 03H | 02H | 01H | 00H | 20H
0FH | 0EH | 0DH | 0CH | 0BH | 0AH | 09H | 08H | 21H
17H | 16H | 15H | 14H | 13H | 12H | 11H | 10H | 22H
1FH | 1EH | 1DH | 1CH | 1BH | 1AH | 19H | 18H | 23H
27H | 26H | 25H | 24H | 23H | 22H | 21H | 20H | 24H
2FH | 2EH | 2DH | 2CH | 2BH | 2AH | 29H | 28H | 25H
37H | 36H | 35H | 34H | 33H | 32H | 31H | 30H | 26H
3FH | 3EH | 3DH | 3CH | 3BH | 3AH | 39H | 38H | 27H
47H | 46H | 45H | 44H | 43H | 42H | 41H | 40H | 28H
4FH | 4EH | 4DH | 4CH | 4BH | 4AH | 49H | 48H | 29H
57H | 56H | 55H | 54H | 53H | 52H | 51H | 50H | 2AH
5FH | 5EH | 5DH | 5CH | 5BH | 5AH | 59H | 58H | 2BH
67H | 66H | 65H | 64H | 63H | 62H | 61H | 60H | 2CH
6FH | 6EH | 6DH | 6CH | 6BH | 6AH | 69H | 68H | 2DH
77H | 76H | 75H | 74H | 73H | 72H | 71H | 70H | 2EH
7FH | 7EH | 7DH | 7CH | 7BH | 7AH | 79H | 78H | 2FH

## Slide 23: 第二章 单片机的基本结构(8051)
用户RAM
  存储程序中的变量
    变量：程序执行过程中值可以变化的量，例如
    int x = 0;
    x = 1;
  堆栈
    暂存数据、地址，配合中断保护断点和现场
    栈顶起始位置7FH，向低地址生长，避免与变量冲突
    先进后出原则

## Slide 24: 第二章 单片机的基本结构(8051)
先进后出原则
  入栈：
  PUSH B
  PUSH ACC
  出栈：
  POP ACC
  POP B
出栈入栈顺序相反！

## Slide 25: 第二章 单片机的基本结构(8051)
特殊功能寄存器区（后续重点介绍）
单片机通过寄存器控制所有资源

## Slide 26: 第二章 单片机的基本结构(8051)
存储器
  程序存储器
    用于存储用户程序、数据和表格等信息
    64KB统一寻址空间
    提供外部扩展接口——单片机EA引脚
      EA=1，执行片内和片外ROM中的程序
      EA=0，只能寻址外部程序存储器址

## Slide 27: 第二章 单片机的基本结构(8051)
.asm
.out
02000FH
7401H
2402H
F509H
E4H
…
ROM中的位置
F5H
74H
01H
…
0000H
0001H
0002H
0003H
...
000FH
0010H
0011H
0012H
0013H
0014H
0015H
...
……
24H
02H
09H
E4H
0FH
00H
02H
…
…
.c
Editor
ASM Opt
Compiler
Asm
Linker
void main()
{
int x,y,z;
x = 1;
y = 2;
z = x+y;
}
ORG 0000H；表示下一条指令存放地址
LJMP MAIN ………………
ORG 000FH
MAIN: MOV A,#0x01 ……
ADD A,#0x02 ……
MOV 0x09,A ………
CLR A ………
…
实例分析

## Slide 28: 第二章 单片机的基本结构(8051)
LJMP MAIN
MOV A,#0x01
ADD A,#0x02
MOV 0x09,A
CLR A
…

## Slide 29: 第二章 单片机的基本结构(8051)
（开机）
0000H
0001H
02H
02H
02H
LJMP
（指令未读完）
0001H
开机跳转主程序
LJMP MAIN
第1拍

## Slide 30: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0002H
00H
00H
LJMP
0001H
00H
（指令未读完）
0002H
开机跳转主程序
LJMP MAIN
第1拍

## Slide 31: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0003H
0FH
0FH
LJMP
0002H
00H
（指令已读完）
000FH
0FH
000FH
开机跳转主程序
LJMP MAIN
第2拍

## Slide 32: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0010H
74H
74H
74H
MOV A
（指令未读完）
A寄存器的地址
000FH
0010H
MOV A,#0x01
第1拍

## Slide 33: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0011H
01H
MOV A
（指令已读完）
0010H
01H
A寄存器的地址
A = 0x01H
A
B
PSW
01H
0011H
MOV A,#0x01
第1拍

## Slide 34: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0012H
24H
24H
24H
ADD A
（指令未读完）
0011H
A寄存器的地址
0012H
ADD A,#0x02
第1拍

## Slide 35: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0013H
02H
MOV R1
（指令已读完）
0012H
02H
R1的地址
A= 0x01+0x02H=0x03H
A
B
PSW
03H
0013H
ADD A,#0x02
第1拍

## Slide 36: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0014H
F5H
MOV ？ A
（指令未读完）
0013H
准备取出A寄存器的值
F5H
F5H
A寄存器
的地址
R0
R1
…
A
B
PSW
03H
0014H
MOV 0x09,A
第1拍

## Slide 37: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0015H
09H
（指令已读完）
0014H
09H
将A的值赋给0x09RAM地址，即R1
R1的地址0x09
0015H
MOV 0x09,A
第1拍
R0
R1
…
A
B
PSW
03H
MOV ？ A
03H

## Slide 38: 第二章 单片机的基本结构(8051)
0016H
E4H
CLR A
（指令已读完）
0015H
将累加器清0
E4H
E4H
R0
R1
R2
03H
A
B
PSW
03H
A寄存器的地址
0016H
CLR A
第1拍
12个时钟周期为1个指令周期
1-2个指令周期执行1条指令
00H

## Slide 39: 小结
单片机的内部结构
  冯•诺依曼结构，由CPU和存储器构成
  存储器分为数据存储器和程序存储器
  寄存器可控制所有资源
工作过程
  分为取指令、译码、执行三步
  12个时钟周期为1个指令周期

## Slide 40
再见