## Slide 1
单片机原理与应用
北京航空航天大学
电子信息工程学院
王 俊
wangj203@buaa.edu.cn

## Slide 2: 第三章 LED亮灯实验
本章实现功能
  单片机控制8个LED灯的交替亮灭
  （比如第0、2、4、6个LED为亮）

## Slide 3: 第三章 LED亮灯实验
如何实现功能
  LED工作原理
  I/O寄存器控制
  流程图
  程序代码
  编写/编译/调试
  烧写

## Slide 4: 第三章 LED亮灯实验
LED工作原理
  发光二极管是一种半导体，有单向导电性
  电子跃迁释放光能，跃迁能隙决定光子频率，进而决定光的色彩
  半导体材料决定能隙，比如铝砷化稼材料的LED能发出红色光

## Slide 5: 第三章 LED亮灯实验
LED工作原理
  单片机引脚为低电平时相当于接地，电路导通，灯亮
LED导通电压一般为1.8V，电流一般控制在10～20mA，电阻起到限流作用，
可取标称值330以上

## Slide 6: 第三章 LED亮灯实验
I/O寄存器控制
  控制单片机I/O可输出高低电平，完成对LED的控制
  通过I/O寄存器可完成对I/O口控制
  单片机4个I/O寄存器地址
    P0:80H
    P1:90H
    P2:A0H
    P3:B0H
  支持段寻址和位寻址

## Slide 7: 第三章 LED亮灯实验
I/O寄存器控制
  P0、P2：可作普通IO口，也可配合用于外扩
  P0没有上拉电阻，一般需外接10kΩ电阻
寄存器 | 地址 | 描述
*A | E0h | 累加器
*B | F0h | B寄存器
*PSW | D0h | 程序状态字
SP | 81h | 堆栈指示器
DPL | 82h | 数据指针低8位
DPH | 83h | 数据指针高8位
*IE | A8h | 中断允许控制寄存器
*IP | B8h | 中断优先控制寄存器
*P0 | 80h | I/O口0
*P1 | 90h | I/O口1
*P2 | A0h | I/O口2
*P3 | B0h | I/O口3
PCON | 87h | 电源控制及波特率选择寄存器
*SCON | 98h | 串行口控制寄存器
SBUF | 99h | 串行口数据缓冲寄存器
*TCON | 88h | 定时器控制寄存器
TMOD | 89h | 定时器方式选择寄存器
TL0 | 8Ah | 定时器0低8位
TL1 | 8Bh | 定时器1低8位
TH0 | 8Ch | 定时器0高8位
TH1 | 8Dh | 定时器1高8位
P0口
P2口

## Slide 8: 第三章 LED亮灯实验
  I/O寄存器控制
  P1：通用IO口，最常用
寄存器 | 地址 | 描述
*A | E0h | 累加器
*B | F0h | B寄存器
*PSW | D0h | 程序状态字
SP | 81h | 堆栈指示器
DPL | 82h | 数据指针低8位
DPH | 83h | 数据指针高8位
*IE | A8h | 中断允许控制寄存器
*IP | B8h | 中断优先控制寄存器
*P0 | 80h | I/O口0
*P1 | 90h | I/O口1
*P2 | A0h | I/O口2
*P3 | B0h | I/O口3
PCON | 87h | 电源控制及波特率选择寄存器
*SCON | 98h | 串行口控制寄存器
SBUF | 99h | 串行口数据缓冲寄存器
*TCON | 88h | 定时器控制寄存器
TMOD | 89h | 定时器方式选择寄存器
TL0 | 8Ah | 定时器0低8位
TL1 | 8Bh | 定时器1低8位
TH0 | 8Ch | 定时器0高8位
TH1 | 8Dh | 定时器1高8位
P1口

## Slide 9: 第三章 LED亮灯实验
P3口
  I/O寄存器控制
  P3：同P1，另有第二功能
寄存器 | 地址 | 描述
*A | E0h | 累加器
*B | F0h | B寄存器
*PSW | D0h | 程序状态字
SP | 81h | 堆栈指示器
DPL | 82h | 数据指针低8位
DPH | 83h | 数据指针高8位
*IE | A8h | 中断允许控制寄存器
*IP | B8h | 中断优先控制寄存器
*P0 | 80h | I/O口0
*P1 | 90h | I/O口1
*P2 | A0h | I/O口2
*P3 | B0h | I/O口3
PCON | 87h | 电源控制及波特率选择寄存器
*SCON | 98h | 串行口控制寄存器
SBUF | 99h | 串行口数据缓冲寄存器
*TCON | 88h | 定时器控制寄存器
TMOD | 89h | 定时器方式选择寄存器
TL0 | 8Ah | 定时器0低8位
TL1 | 8Bh | 定时器1低8位
TH0 | 8Ch | 定时器0高8位
TH1 | 8Dh | 定时器1高8位
引脚 | 第二功能 | 说明
P3.0 | RXD | 串行输入口
P3.1 | TXD | 串行输出口
P3.2 | INT0 | 外部中断0
P3.3 | INT1 | 外部中断1
P3.4 | T0 | 定时器/计时器0外部输入端
P3.5 | T1 | 定时器/计时器1外部输入端
P3.6 | WR | 外部数据存储器写脉冲
P3.7 | RD | 外部数据存储器读脉冲

## Slide 10: 第三章 LED亮灯实验
流程图
1
1
1
1
0
0
0
0
亮
亮
亮
亮
灭
灭
灭
灭
开始
结束
对P1寄存器8个位
置1或0

## Slide 11: 第三章 LED亮灯实验
程序代码
#include <reg51.h>
sbit led0 = P1^0;
sbit led1 = P1^1;
sbit led2 = P1^2;
……
void main()
{
led0 = 0;
led1 = 1;
led2 = 0;
……
}
//也可以这么写
void main()
{
P1 = 0xAA;
}
/*------------------------------------------------------- REG51.H Header file for generic 80C51 and 80C31 microcontroller. Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. All rights reserved. ------------------------------------------------------------*/ #ifndef __REG51_H__ #define __REG51_H__
/* BYTE Register */ sfr P0 = 0x80; //P0口 sfr P1 = 0x90; //P1口 sfr P2 = 0xA0; //P2口 sfr P3 = 0xB0; //P3口 sfr PSW = 0xD0;
……
……

## Slide 12: 第三章 LED亮灯实验
编写/编译/调试——Keil软件使用
  Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发。提供包括C编译器、宏汇编、链接等，通过一个集成开发环境μVision组合在一起。

## Slide 13: 第三章 LED亮灯实验
编写
  新建工程
  选择芯片
    Atmel->AT89C51

## Slide 14: 第三章 LED亮灯实验
编写
  添加文件
  编写LED代码，保
  存为.c文件

## Slide 15: 第三章 LED亮灯实验
编写
  将文件添加到工程中

## Slide 16: 第三章 LED亮灯实验
编译
  将c文件转化为可以烧写的hex文件的过程
Editor
ASM Opt
Compiler
Asm
Linker
.c
.asm
.obj
.hex
预编译
编译
汇编
链接

## Slide 17: 第三章 LED亮灯实验
编译
  设置编译生成hex文件

## Slide 18: 第三章 LED亮灯实验
编译
  编译，确认程序无误并生成hex文件。

## Slide 19: 第三章 LED亮灯实验
调试
  开启调试模式，进入调试界面

## Slide 20: 第三章 LED亮灯实验
调试
  双击某一行程序左边，设置断点
  右下方双击可添加需观察的寄存器P1
  单步执行观察P1值变化

## Slide 21: 第三章 LED亮灯实验
调试
  随着main函数执行，P1最终为0xAA

## Slide 22: 第三章 LED亮灯实验
调试
  程序对应的汇编语言
程序开始，main函数前的初始化工作

## Slide 23: 第三章 LED亮灯实验
烧写
  打开STC-ISP软件，选择单片机型号以及与电脑相连的COM口，选择hex文件，点击下载，同时重新启动单片机

## Slide 24: 第三章 LED亮灯实验
烧写
  观察现象：

## Slide 25: 小结
LED是半导体，单向导电性
I/O寄存器P0~P3
  控制I/O口输出高低电平
  位寻址或字节寻址
软件工具使用
  编译、调试
  烧写

## Slide 26
再见